## Slide 1
计算机软件实训 · 第 5 组 · 项目答辩
MiniC 编译器
挑战版 · LL(1) 预测分析 · 六阶段全链路
词法 → 语法 → 符号表 → 语义 → 中间代码 → 目标代码
21 个源文件 10,148 行 C++17 · 144 个用例 · 12 套回归全绿 · 1000 例随机差分零不一致
2026-10-27
组长：鲍方乐 2416050318

## Slide 2
01 项目概览
一个能编译、能链接、能跑出结果的编译器
10,148
行 C++17 源码
11 个 .cpp + 10 个头文件
12
套回归测试
全绿，退出码 0
144
个 .mc 测试用例
7 类黄金基线
1000
例随机差分
与 gcc -O0 对照
交付状态：项目书要求的 5 项交付物全部完成
① 编译器源码
六段流水线全部接通，gcc 零错误零警告
✅
② 技术文档
语言规格 / 系统架构 / 数据结构 / 接口定义，四份全部入库
✅
③ 测试用例集
10 套编译阶段回归 + 2 套 GUI 冒烟
✅
④ 验收报告
docs/验收报告.md，五模块逐条十字段记录
✅
⑤ 答辩材料
本 PPT（18 页）+ docs/项目总结.md（1,097 行）
✅

## Slide 3
02 系统架构
六阶段流水线：每一步都留下可核验的产物
词法分析
CLex
.token.txt
语法分析
CParser
.parse.txt
.ast.txt
符号表
SymbolTable
.sym.txt
语义分析
SemanticAnalyzer
诊断输出
(stderr)
中间代码
IRGenerator
.quad.txt
目标代码
CCodeGen
.asm
门禁：语法/语义错都继续往下收集、最后统一 stderr 报错并 exit 1；只有目标代码保持门禁 —— 不拿残缺 AST 生成脏汇编
设计要点
按挑战版文法重写文法层
105 条产生式 + 预测分析表驱动，不是手写递归下降
六个阶段靠数据结构串起来
TokenList → AST → 符号表 → CodeList，接口冻结在 docs/interface.md
每种中间结果都落盘
出错也能看到已经走到哪一步，答辩现场可直接对照
挑战版语言规格
LL(1) 表驱动
18 类 AST 节点
作用域链符号表
真短路求值
int/float 双向转换
x86-64 汇编
在声明 / 赋值 / 表达式之上，扩展出字符、布尔、一维数组、函数、
控制流、短路求值、++ / --、常量折叠（字符串字面量语法层不接受）

## Slide 4
03 模块一 · 词法分析 CLex
把字符流切成 Token，并把每个 Token 的行列号记下来
实现要点
终结符编码表按设计文档编号
001~005 为类型关键字，031~046 为运算符，051 标识符，099 EOF
双字符运算符最长匹配优先
== != <= >= && || ++ -- 先试两字符，失败再退回单字符
错误定位到行列并继续扫描
遇到非法字符报错后跳过，一次编译列出全部词法错
字符与字符串支持转义
'\n' '\t' '\\' '\'' 与 \" 转义，未闭合能单独报错
实测：tests/test.mc 的 Token 流
// int a; float b; a = b + 1;
1:1 INT 'int'
1:5 IDENT 'a'
1:6 SEMI ';'
2:1 FLOAT 'float'
2:7 IDENT 'b'
2:8 SEMI ';'
3:1 IDENT 'a'
3:3 ASSIGN '='
3:5 IDENT 'b'
3:7 PLUS '+'
3:9 NUM_INT '1'
3:10 SEMI ';'
4:1 EOF '<eof>'
错误用例 lex_test / bad_lex 实测
bad_lex.mc 一次报出 8 条：非法字符 '@' '$'、
多点数字 3.14.15、字符串内换行、未闭合字符串
—— 报错后不中断，全部列出后才退出 1
验收结论
6/6 词法回归用例通过；
41 个 Token 的 lex_test.mc 全部识别正确（含
STRING "hello world" 与转义字符）；
0 个 -Wchar-subscripts 警告

## Slide 5
04 模块二 · 语法分析 CParser
105 条产生式的 LL(1) 预测分析表，全程无回溯
为什么是表驱动而不是递归下降
文法一改，行为自动跟着改
行为全部由 g_Grammar 数据驱动，代码里没有手写分支
可输出完整分析轨迹
--dump-parse 给出每一步的符号栈与剩余输入，便于讲解
冲突在构造期就暴露
SELECT 集相交直接报错，而不是运行时才发现解析不了
程序 → 声明部分 语句部分
声明部分 → 声明 声明部分 | ε
分析过程实测（tests/test.mc）
// 产生式 105 条 / 分析步骤 68 / 结果 接受
步骤 符号栈 剩余输入 动作
1 $ 程序 int a ; ... 程序→声明部分 语句部分
2 $ 语句部分 声明部分 int ... 声明部分→声明 声明部分
3 $ ... 声明 int a ; ... 声明→类型 标识符 ;
...
48 $ 语句部分 ... ; 声明部分→ε
...
68 $ $ 接受
AST：19 项枚举 / 18 类在用，前序打印带行列号
Program @1:1
Decl(INT a) @1:1 Decl(FLOAT b) @2:1
Assign @3:1 -> Ident(a) @3:1
BinOp(PLUS) @3:7 -> Ident(b) @3:5 / Num(1) @3:9
UnOp(INC) @4:1 UnOp(NOT) @5:1

## Slide 6
05 模块三 · 符号表 SymbolTable
七张分表 + 作用域栈，让每次查名都只看得见该看见的
变量表
VarTbl
RecVar / RecArray
类型、行列、作用域层级
常量表
ConstTbl
RecConst / BackfillConst
编译期常量回填
类型表
TypeTbl
RecBuiltinTypes / RecArrayType
5 个内建 + 数组类型 × 宽度
过程表
ProcTbl
ProcEntry + ParamEntry
形参与四元式挂载点
标号表
LabelTbl
由 IR 的 LABEL 四元式登记
L1 L2 … 标号
作用域链的维护
m_varScopeStack 是 vector<unordered_map>
进入左花括号压一层，退出右花括号弹一层
RecVar 只看当前作用域
内层同名变量合法遮蔽外层，不再误报重复定义
RecVarTbl 重名返回已存在下标
修掉 bccd313 的缺陷：重名时新建表项导致下标错乱
产物实样：.sym.txt 六节分表
// --- Variables ---
a : INT @line 1 scope 1 b : FLOAT @line 2
// --- Constants --- 1 : INT = 1 @line 3
// --- Types ---
int : INT size 4 char : CHAR size 1
INT[5] : INT array 5 size 20
// --- Procedures --- // --- Params ---
add.x : INT #1 @line 6 scope 2
// --- Labels --- L1 @line 16 L2 @line 16
注：Types / Params / Labels 三节此前恒空 —— RecType、形参表、RecLabel
都没有调用点。现已接上，标号由 IR 的 LABEL 四元式登记，
故 dump 时机必须从语义之后挪到 IR 之后。

## Slide 7
06 模块四 · 语义分析 SemanticAnalyzer
遍历 AST，一边登记符号一边校验类型，错误带行列号
做三件事
①
① 登记
把声明写进符号表，EnterScope / ExitScope 与块结构严格成对
②
② 校验
未声明就使用、重复定义、形参与体内变量同名、逻辑运算操作数必须是 bool
③
③ 推导
DeduceBinOp 统一出口推导表达式类型，必要时产出隐式转换告警
诊断实测：32 例语义回归逐字比对
err_duplicate.mc
error: 4:1: duplicate variable 'a'
err_undeclared.mc
error: 6:5: undefined identifier b
err_logical_type.mc
error: 7:11: logical operators require bool operands
err_bool_arith.mc
error: 7:11: arithmetic operands must be numeric
ok_float2int_warn.mc
warning: 7:5: implicit conversion from float to int
这一套是本次专门补的：四段前端里语义原本是唯一没有独立回归的
机制：用例首行写 /* expect: ok | err | warn:N */，runner 自动决定退出码与诊断条数，新增用例不必改脚本。
比对口径是完整的「文件:行:列: 消息」原文 —— 位置错一位、措辞改一个字都会 FAIL，能防止"报了个错就算过"。
反例自证：把 6:5 改成 5:5，立刻 [FAIL] diagnostics mismatch；把 expect 改成 ok，立刻 [FAIL] expected exit code 0, got 1。

## Slide 8
07 模块五 · 中间代码 IRGenerator
两轮翻译：表达式递归求值出临时变量，语句摊平成跳转
两个必修缺陷（整改后已复验）
// 操作码照参考书表 5-2：大类名 + 宽度后缀
// 修复前：a = a + 1 直接算，类型不匹配也不管
// 修复后：int 参与 float 运算自动插 ITOF
(ITOF, 1, -, _T1)
(ADD_4F, b, _T1, _T2) // 4 字节单精度加
(FTOI, _T2, -, _T3) // 回写 int 时反向转换
(ASSIGN_4, _T3, -, a)
// 修复前：c = a && b 两边都求值
// 修复后：真短路，短路侧的操作数从不参与求值
(JNT, a, -, L1) // 假则跳
(ASSIGN_4, b, -, _T1) // 只有 a 为真才执行
(JMP, -, -, L2)
(LABEL, L1, -, -)
(ASSIGN_4, 0, -, _T1)
(LABEL, L2, -, -)
四元式回归：18 例锁结构不锁输出
端到端只比 stdout：求值顺序、临时变量编号、标号编号、短路展开形态全变了
也照样输出对 —— 所以专门比对 .quad.txt 本身。
arith_int
左结合与 */ 优先
mixed_conv
int↔float 双向转换
logic_short
&& || 真短路展开
while_loop
入口 LABEL + JNT + 回跳
call_nested
PARA 不与外层交错
array_index
读写共用 INDEX_4
常量折叠 + 基线命名的坑
常量折叠：两侧皆常量时编译期算完，a = 1 + 2 * 3 → (ASSIGN_4, 7, -, a)；
除零/溢出/&& || 故意不折。基线叫 *.expected.quad.txt 而非 *.quad.txt，
否则会被随手编一次 test.mc 覆盖掉。

## Slide 9
08 模块六 · 目标代码 CCodeGen
把四元式逐条翻成 x86-64，栈式基线上削减四层搬运
两端对齐：四元式 ↔ 汇编
(ITOF, 1, -, _T1) cvtsi2ss ...
(ADD_4F, b, _T1, _T2) addss ...
(FTOI, _T2, -, _T3) cvttss2si ...
(ASSIGN_4, _T3, -, a) movl ...
生成的汇编（tests/test.asm，45 行）
.globl main
.data
a: .zero 8
b: .zero 8
.text
main:
pushq %rbp
movq %rsp, %rbp
subq $32, %rsp # 栈帧 32 字节
... # ITOF/addss/cvttss2si
.Lret0:
movq %rbp, %rsp
popq %rbp
ret
关键决策：入口用 main 而不是 _start
验收指南示例写的是 .globl _start，但目标平台定为 Windows MinGW：
_start 是 Linux 系统调用的入口，在 MinGW 下无法链接。
改成 global main + main: 后，gcc -x assembler 一条命令就能汇编并链接出 exe。
该决策记录在 docs/interface.md 第 7、14 条。
正确性怎么证明的
1000 例随机差分
tools/random_diff.py 与 gcc -O0 对照，0 不一致
32 例端到端
汇编 → 链接 → 运行 → 比对 stdout
指令数 −21.2%
四层搬运消除 + 比较塌缩 + 数组地址复用
16 字节栈对齐
否则 printf 里会崩，属于最难查的一类 bug
ack(3,3) = 61 — 递归 + 多实参调用跑通

## Slide 10
09 收尾修复
8 个后端缺陷：都是只有真跑起来才会暴露的问题
嵌套调用实参错序
f(g(1), g(2)) 里外层 PARA 与内层 CALL 交错，实参被对调
339b6b4
空函数不产函数体
void f() {} 只生成标号就结束，调用时跳到不该去的地方
339b6b4
出错仍产 .asm
前面阶段报错了还继续生成汇编，留下半截文件误导人
339b6b4
重复 main 标号
用户自己也写 int main() 时与框架的 main: 撞名
20a61f4
显式 return 被清零
return 42; 之后又补了 return 0，结果恒为 0
e8a976d
裸 return 带残值
return; 复用了上一个表达式的寄存器残留
e8a976d
无 return 返回垃圾
int 函数不写 return 时返回栈上垃圾值
e8a976d
嵌套函数未拦截
函数里定义函数，文法允许但语义上非法，需在语义层拦
96daa5f
共同点：全都只在"真编译、真链接、真运行"时才暴露 —— 只看代码或只看能不能编译通过，一个都发现不了。

## Slide 11
10 测试体系
12 套回归，一条 build.bat test 全绿
词法
6 例
.token.txt
文法自检
21 项
SELECT 集
语法
50 例
.ast.txt / .err.txt
语法单测
17 输入
20 断言
符号表
8 组
作用域链
symtab
2 例
.sym.txt
语义
32 例
诊断原文
四元式 / 优化
18 + 2 例
.quad.txt（含 -O）
目标代码
32 例
编译→运行→stdout
+ 2 套 GUI 冒烟（book-smoke 55 条断言 / sample-smoke 22 条） → 合计 12 套，ALL TEST SUITES PASSED，exit 0
为什么不是只看退出码
每套都锁死自己那一层的中间产物：词法比 .token.txt、语法比 .ast.txt 与报错原文、符号表比 .sym.txt、语义比诊断含行列号、中间代码比 .quad.txt 结构、目标代码走"汇编→链接→运行→比 stdout"。

## Slide 12
11 正确性验证
端到端差分：1000 例随机程序，零不一致
基准是另一个编译器，不是自己的期望值
基准：gcc -O0
同一棵随机程序树渲染成 .mc 与等价 .c，各走自己的编译器，逐行比对 stdout
覆盖面
赋值 / 算术 / 比较 / if-else / while / 函数调用 / 数组读写 / 全局变量
可复现
python tools/random_diff.py -n 1000 -s 20261028，退出码 0 即全一致
假不一致怎么排除
字面量带 f 后缀保持单精度；所有变量显式初始化，否则比的是栈残留
1000
例随机程序
0 不一致
93
例 -O 前后对照
stdout + 退出码
边界场景也覆盖了
递归
ack(3,3) = 61，递归 + 多实参调用全链路正确
深递归与规模
20 000 层递归、100 个函数、50 层括号、5 000 元素局部数组
汇编确定性
同一份源码两次编译，.asm 的 SHA256 完全一致
错误路径
5 种退出码：正常 0、无参 1、词法错 1、文件不存在 1、未知选项 1

## Slide 13
12 图形界面
Electron 桌面端：点一下就编译，还能直接看 print 的结果
7 类产物页签
Token / 语法树 / 符号表 / 四元式 / 目标代码 / 诊断 / 运行输出
暗亮双主题
长时间看代码不刺眼，截图直接能进报告
内建语法手册
10 章 68 条，逐条实跑过；60 条带可运行示例，F1 唤起
示例库 15 条
分 6 组：基础 / 类型 / 函数 / 数组与控制流 / 综合 / 错误演示
运行输出页签
编译成功后自动调 gcc 链接并跑起来，把 print 的 stdout 抓回界面
中文路径兼容
把源码与 exe 复制到临时目录再执行，绕开中文路径下文件 I/O 失效
GUI 的编译链路与命令行完全一致：GUI 只是 spawn minic.exe 并读回产物，没有另写一套解析逻辑 —— 所以两边结果必然一致。
冒烟测试不依赖窗口：book-smoke 用 vm 加载真实的 renderer.js（含最小 DOM stub），跑的是生产代码路径而不是另写一份逻辑；
渲染 68 个手册条目、10 个章按钮、搜索过滤、空态、开关、定位、徽标全部有断言。

## Slide 14
13 团队分工
12 人 · 6 个模块 · 1 个集成交付
词法分析
2人
刘鑫泽 张吕柘冰
语法分析
2人
杨呈旭 郭晨赞
符号表
2人
焦艺浩 李钊杰
语义分析
3人
陆禹辰 陕海波 于霄
中间代码
1人
张灏宇
目标代码
1人
王逸凡
集成与交付
1人
鲍方乐
协作机制
main 只接受 dev 快进合并，feature/* 一人一条，全部通过 PR 合入
接口冻结在 docs/interface.md，任何签名改动都要登记并通知相关组
每个模块完成后由组长按验收指南逐条复核，再合入 dev
如实说明：语义与目标代码两个模块在收尾阶段由组长代为落地（原稿来自陕海波方案），Git 署名与纸面分工的差异已在 docs/plans/README.md 第三节逐条登记。

## Slide 15
14 已知限制
哪些做不到，我们写清楚了 —— 而不是等验收时被发现
语言特性层面
不支持 += %= 等复合赋值、取模 %、位运算、三目 ?:
关系运算符按 C++ 分层（== != 低于 < <= > >=）
不支持 for / do-while / break / continue / switch / goto
不支持多维数组、字符串字面量赋值、逗号表达式、链式赋值
不支持函数原型声明，函数须先定义后调用
不支持结构体 / 枚举 / typedef（char 已按整型参与算术，同 C）
语义与实现层面
顶层声明必须先于语句（LL(1) 的固有约束，块内不限）
语义已查实参类型 / return / 常量下标越界；变量下标越界不查
if 条件是 int 时不报错，只对 && || 强制 bool
浮点常量 1. 合法、.5 非法
不支持字符串常量（词法识别，语义与代码生成未接）
代码生成只做累加器直通与立即数直用，不做寄存器分配与 CSE
为什么要主动列这份清单
这几条全部来自 docs/MiniC语法支持清单.md 的实测矩阵 —— 每一条都实际编译过，不是照抄文档写"可能不支持"。支持与不支持都写清楚，比含糊说"基本都支持"更经得起追问。
其中"顶层声明必须先于语句"来自产生式 程序 → 声明部分 语句部分：LL(1) 一旦看到 FOLLOW(声明部分) 就必须归约 ε，符号永久出栈、无法回头。要放宽只能改文法或换分析算法，属设计取舍而非缺陷。

## Slide 16
15 工程化加固
以代码行为为准的收口 —— 不新增语言特性，只修真实缺陷
189 ms
1000 个空函数编译
修复前 68 150 ms
7 项
新增静态检查
3 个错误 + 4 个警告
3 张
符号表死表接上
类型 / 形参 / 标号
95 例
-O 前后零差异
stdout + 退出码
① 分析轨迹按需记录
RecordStep 每步都拼「整栈 + 剩余全部 Token」，退化成 O(n²)；
改为默认关闭，只有 --dump-parse 打开。.parse.txt 8 212 字符逐字不变。
② 七项静态检查 + 诊断上下文
数组名 / 常量下标 / return / 入口 / 实参类型 / 字面量 / char；
诊断后跟源码行与 ^ 定位符。后四项只能是警告，否则既有用例全崩。
③ 符号表三张空表
INT[5] 数组类型行、-- Params 节、RecLabel 接上；
标号由 IR 的 LABEL 四元式登记，dump 必须挪到 IR 之后。
④ 命令行
-h / --help、-V / --version；错误上限 100 条，超出只计数不打印，
末尾汇总一行说明省略了多少条。
⑤ -O 优化与寄存器分配
常量传播 / CSE / 死存储 + 窥孔 + 循环不变量外提；热点固定 %ebx/%esi。
汇编指令 3 010 → 2 557（−21.2%）；比较塌缩、i++、数组读回。
⑥ 持续集成
windows-latest + MinGW-w64：工具链 → build.bat test → 五类产物 →
-O 行为一致性冒烟。已在 dev / main 上启用，首次运行 85 秒全绿。
唯一不变量：默认编译路径的产物逐字不变 —— 18 个 quad 基线、32 个 codegen 基线、32 个语义基线一字节未改。

## Slide 17
16 项目总结
三个值得讲的收获
01
中间产物落盘，是最便宜的调试手段
把 Token、AST、符号表、四元式、汇编全部写成文件，出问题时不用打断点猜。
答辩时也是最好的证据：说"类型转换插对了"，直接把 .quad.txt 和 .asm 并排一放。
02
测试要锁住每一层的结构，而不是只看最终输出
端到端只比 stdout 的话，求值顺序错了、临时变量编号乱了，输出照样是对的。
所以 11 套回归各自锁自己那一层的产物；语义甚至锁到"行列号 + 措辞"。
03
假绿灯比红灯更危险
语义模块最初四轮提交都"能编译"，实际是文件放错目录、没进编译列表，
等于什么都没测。最后靠 build.bat list 的文件数才查出来。

## Slide 18
谢谢，请提问
第 5 组 · MiniC 编译器（挑战版）
现场可演示：
build.bat test 11 套回归全绿
build.bat run tests\test.mc 六份中间产物 + 汇编
gui\启动GUI.bat 点编译，直接看 print 的输出